#### Příloha č.3 – Kapacitní výpočet mytí stolního nádobí

| Počet strávníků: | 500 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka mycí směny v hod. | 3 |  |  |  |  |  |
| Kapacita mycího koše |  |  |  |  |  |  |
| Druh koše | ks / koš |  | Počet košů |  |  |  |
| mělké talíře do prům.270 mm | 18 | x | 28 |  |  |  |
| hluboké talíře | 12 | x | 42 |  |  |  |
| polévkové misky do prům.150 mm | 9 | 0 | 0 |  |  |  |
| Kompotová miska | 18 | x | 28 |  |  |  |
| mělké talířky do prům.150 mm | 27 | 0 | 0 |  | Výkon | Uvažovaný |
| šálky do prům. 90 mm | 25 | 0 | 0 |  | koše/hod. | hl. mycí cyklus |
| šálky do prům. 110 mm | 16 | 0 | 0 | LS3 | 22 | 120´ |
| sklenice do prům. 70 mm | 36 | 0 | 0 |  |  |  |
| sklenice do prům. 90 mm | 25 | x | 20 | LS6 | 25 | 110´ |
| sklenice do prům. 110 mm | 16 | 0 | 0 |  |  |  |
| podnosy | 7 | x | 72 | LS8 | 22 | 120´ |
| příbory | 500 | X | 6 |  |  |  |
| Cekový počet košů |  |  | 196 | LS10 | 25 | 120´ |
| rezerva v kapacitě cca 10% |  |  | 20 |  |  |  |
| Celkový počet košů vč.rezervy |  |  | 216 | LS14 | 25 | 120´ |
| Propočet kapacity myčky: |  |  |  |  |  |  |
| Požadovaný hodinový výkon myčky: | 72 | košů/hod |  |  |  |  |

Z uvedeného výčtu je zřejmé, že pro mytí stolního nádobí s cyklem myčky 2 minuty je nutná myčka s výkonem 72 košů, tedy nikoliv poklopová, ale průběžná košová.

Pro kontrolu mytí provedeme ještě přepočet na mytí dvěmi rozdílnými rychlostmi:

- Mytí nádobí, které přijde do styku s jídlem, 124 košů, mycí cyklus 2 minuty.

Celková doba mytí nádobí, které přijde do styku s jídlem   124 x 2 = 248 minut

## Mytí nádobí, které nepřijde do styku s jídlem, 72 košů, mycí cyklus 1 minuty.

Celková doba mytí nádobí, které nepřijde do styku s jídlem   72 x 1 = 72 minut

Celková doba mytí poklopovou myčkou by byla bez manipulačních časů 320 minut to je 5 hodin a 20 minut.

Pokud by se instalovala poklopová myčka byl by v provoze následující postup: obsluha zkrátí délku cyklu pod 2 minuty (je to proto, aby stíhala, aby nedocházelo k zasýchání nádobí, neboť po zaschnutí lze nádobí umýt pouze ručně). Při zkrácení cyklu pod 2 minuty nedojde k řádnému  umytí, hygienickému oplachu vodou nad 83(C ( voda se za kratší čas na tuto teplotu nenahřeje), tím se nenahřeje talíř a neoschne. Mokrý talíř se ukládá a množí se ve zbytkové vodě aerobní bakterie. Tedy výsledkem je nekvalitní a nehygienické mytí. Toto platí pro poklopové myčky všech výrobců, neboť jsou konstrukčně všechny navrženy na 2 minutový cyklus ohřevu oplachové vody na 83(C.

Nekvalitně umyté nádobí nelze připustit u kvalitního školního stravování (podle našeho názoru u žádného typu stravování).