Popis vzniku technické závady na konvektomatu FAGOR HHE 10/11

a návrh opatření k zamezení dalších podobných případů.

Dne 22. 5. 2006 došlo cca v 8,30 hod. ke vzniku závady na konvektomatu (obr. č.1) sloužícím pro ohřívání jídla, provozovaném firmou, která vaří obědy ve velkém závodě v Novém Jičíně. Obsluhou byl zaregistrován výskyt kouře a plameny ze zadní strany konvektomatu. Pracovnice přivolala pomoc zaměstnance z vedlejší místnosti, který hoření pomocí 1 ks přenosného hasícího přístroje sněhového S6 uhasil.

Zařízení bylo odstaveno z provozu a závada oznámena na externí servis fy. KES – tel. 558631541, který zjišťoval příčinu závady. Revize el. zařízení byla provedena v r. 2005.

Dle vyjádření servisního mechanika :

Ke vzniku požáru došlo v důsledku zamezení odtoku vody z nádobky snímače hladiny vody, která byla v místě odtoku vody do vyvíječe páry zanesená rzí a vodním kamenem. Topná tělesa vyvíječe páry se pravděpodobně přehřála a zvýšenou teplotou způsobila hoření hadic, izolace, kabelů v zadní části konvektomatu (viz. obrázek č.2). Dle vyjádření servisního mechanika není naše voda tvrdá, ale spíš železitá a proto změkčovač vody by nepomohl. Topná tělesa jsou jištěna havarijním termostatem, který však nevypnul. Snímač hladiny vody závadu nehlásil, protože zásobníček s vodou byl zaplněn, voda však nemohla odtékat.

Pro zamezení opakované závady je dle vyjádření servisního mechanika nutné provádět nejméně

1 x ročně odstranění nánosů v části odtoku vody.

Dále doporučuji provozovateli provádět roční kontrolu konvektomatů dle návodů k obsluze a to:

- Kontrolu umístění konvektomatů tak, aby v okolí ventilačních mřížek byla zajištěna

cirkulace vzduchu při dodržení minimální vzdálenost 10cm od pevných překážek.

Konvektomaty nesmí být umístěny v blízkosti jiných zdrojů tepla.

- Zajistit úpravu vody v případě, že tvrdost vody je větší než 10 DF,

- Zajistit pravidelné čištění sítka umístěného na přívodu vody .

- Zajistit pravidelné kontroly (revize) elektrických částí konvektomatů

Opatření  doporučuji provést u všech konvektomatů v termínu do 30.6.2006:

  - kontrolu vzniku nánosu usazenin ,

  - výměnu hořlavé izolace za nehořlavou,

  - kontrolu tvrdosti vody a případnou instalaci změkčovače vody

  - kontrolu umístnění konvektomatů

Zápis zpracovala : Ing. Hana Kotalová, sdružení Bendig-Kotalová Nový Jičín

Nový Jičín, 11/2008

obr. č. 1 – Konvektomat Fagor

obr. č. 2 – Popis závady